# Приложение № к  Договору

№______________от____________20__г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на выполнение:

## «Технического заключения по результатам визуально-инструментального обследования несущих конструкций здания, расположенного по адресу:_____________________»

## Визуально – инструментальное обследование выполняется на основании следующих нормативных документов:

## ГОСТ 31937-2011«Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

## СП13-102-2003«Правилами обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».

## ВСН 57-88 (р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий».

## Состав работ:

## 1. Подготовительный этап

## - ознакомление с объектом обследования;

## - определение конструктивной схемы здания;

## - анализ исходной документации на конструкции зданий.

## 2. Визуальное обследование

## - проведение экспертной фиксации технического состояния основных несущих конструкций здания (наружные стены, внутренние стены, лестничные клетки, чердак, кровля, подвал);

## - описание конструктивной схемы здания;

## - выявление дефектов и повреждений, их фотофиксация и замеры, выполнение графических дефектных карт;

## - составление дефектных ведомостей несущих конструкций с указанием характера и степени аварийности дефектов;

## - фотофиксация основных несущих конструкций здания (наружные стены, внутренние стены, чердак, кровля, подвал);

## - визуальное определение степени износа конструкций и деформаций здания в целом;

## - определение категории здания по техническому состоянию конструкций;

## - определение степени износа конструкций и деформаций здания в целом;

## - выполнение поверочных расчетов.

## 3. Инструментальное обследование

## - определение прочности материалов методами неразрушающего контроля;

## 4. Заключительный этап

## - камеральная обработка полученных данных с выдачей итогового технического заключения с выводами и рекомендациями.

## Итог работ:

## - техническое заключение по результатам визуально-инструментального обследования несущих конструкций здания, расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________.

## Предоставление документации осуществляется на бумажном (в количестве 2-х экземпляров) и электронном носителе (1 экземпляр) в формате PDF.

| От Исполнителя | От Заказчика |
| --- | --- |